## Slide 1
MindSpore介绍：
GraphEngine浅析

## Slide 2
03
02
01
目录
contents
深度学习与硬件
GraphEngine流程
Debug工具
Page 1

## Slide 3
AI芯片
[1] https://zhuanlan.zhihu.com/p/31987113
AI芯片分类[1]
推理芯片数量多于训练推理芯片数量
成熟商用训练推理芯片可供选择的较少
CUDA + GPU(Tesla V100)
TensorFlow + TPU(TPU3.0)
MindSpore + Ascend910
Architecture | Da Vinci
Performance | 256 TFLOPS@FP16 512 TOPS@INT8
Max Power | 350(310) W
Page 5

## Slide 4
模型精度与Flops
[1] YanPing Huang et.al, “GPipe: Easy Scaling with Micro-Batch Pipeline Parallelism”
[2] Ilija Radosavovic et.al, “Designing Network Design Spaces”
ImageNet Top-1 Accuracy [1]
RegNet Comparisions[2]
一般来说，模型的精度与模型大小呈现正相关
Page 2

## Slide 5
矩阵乘法
一个网络中数以千万/亿记的运算，90%以上都是矩阵乘
Page 3

## Slide 6
昇腾芯片架构
通过Cube 来提供矩阵乘的核心算力(卷积、全连接)
通过Vector 计算单元来覆盖剩下的大多数向量运算操作(Pooling，Relu，Batchnorm，Softmax，RPN等 )
通过一个Scalar 计算单元来完成控制和基础的标量运算（更复杂的标量运算通过集成专门的AICPU来完成）
丰富的片上存储单元 + 大数据通路来保证CUBE/Vector数据供应
Page 4

## Slide 7
03
02
01
目录
contents
昇腾芯片简介
GraphEngine流程
Debug工具
Page 6

## Slide 8
MindSpore架构图
On-Device Execution-----整图下沉
Pipeline Parallel-----并行计算（输入数据、反向计算）
Low level Optimization-----针对昇腾芯片优化
Page 7

## Slide 9
GraphEngine架构图
GE: Graph Engine（图优化引擎），对不同前端提供统一的IR接口对接，提供对后端计算引擎最优化部署能力。其主要包括IR表示、图准备、图拆分、图优化、图编译、图加载、图执行和图管理等功能
Page 8

## Slide 10
On-Device执行
host
device
CPU
CPU
AICORE
AICPU
片上32G内存：5G(parameter) + 26G(feature map) + 1G(HCCL)
多流水线并行： 6条流水线并行
AICORE&带宽：32Cores、 读写带宽128GBps
通信协议：HCCS、PCIe4.0、RoCEv2
同时掌握硬件和软件，整体的优化空间很大
Page 9

## Slide 11
Pipeline并行
通过并行计算，隐藏掉部分耗时的计算
读取数据
前向传播
反向传播
参数更新
Page 10

## Slide 12
深度图优化
图在GE的整个流程上承载了所有信息，任何网络执行需要的信息都可以从不同阶段的图中找到。
GE图的基本元素：Node、Anchor、Attributes、Graph
GE图的格式：
Prototxt格式：方便搜索、查看、对比算子
Onnx格式：可使用Netron等软件打开，方便详细分析较小的子图
从GE图中可以得到的信息：
图的结构：节点连接关系
算子的属性：名称、类型、输入、输出、shape、format
资源分配的情况：event、stream、memory offset
Page 11

## Slide 13
深度图优化
图管理
图准备
图拆分
图优化
图编译
图加载
图执行
shape推导、引擎划分
整图拆分、边界标识
格式转换、算子融合
资源分配、task编译、stream分配
图加载至硬件上
调用runtime、返回结果
Page 12

## Slide 14
静态图与动态图
context.set_context(mode=context.GRAPH_MODE)
context.set_context(mode=context.PYNATIVE_MODE)
Net = FCNet()
opt = Momentum(0.1, 0.9, filter(lambda x: x.requires_grad, net.parameters()))
NetWithLoss = NetTrainOneStepCell(Net, optimizer=opt)
model = Model(NetWithLoss)
model.train(epoch_size, ds, epoch_end_callback = ckpoint_cb)
GraphEngine
Page 13

## Slide 15
格式转换
CUBE实现矩阵乘加C=A*B+C
一个cycle执行16*16*16个乘加运算
要求：左矩阵放在L0A BUF，右矩阵放在L0B BUF ，结果存放在L0C BUF
Page 14

## Slide 16
算子融合
按照某种模式，将一定范式的若干算子融合成一个大算子，减少数据在内存间的搬运次数
Conv
BN
Relu
Fusion-OP
Page 15

## Slide 17
03
02
01
目录
contents
昇腾芯片简介
GraphEngine流程
Debug工具
Page 16

## Slide 18
dump
GE提供了数据dump和图dump的功能，以便调试
数据dump
e2e_dump.json
context.set_context(enable_mem_reuse=False)
export MINDSPORE_CONFIG_PATH=e2e_dump.json
os.environ[‘MINDSPORE_CONFIG_PATH’]=“e2e_dump.json”
Page 17

## Slide 19
dump
图dump
export DUMP_GE_GRAPH=1
os.environ[‘DUMP_GE_GRAPH’]=‘1’
1:全量dump
2:不含有权重的基本版dump
3:只显示节点关系的精简版dump
4:无onnx格式的dump
Page 18

## Slide 20
profiling
利用profiling工具可以为每一个算子打点，精确得到每一个算子在芯片上的运行时间，可以对性能进行完备的分析
环境变量：
export PROFILING_DIR=/var/log/npu/profiling/container/3
mkdir -p /var/log/npu/profiling/container/3
export JOB_ID=1558618389
export PROFILING_MODE=true
export PROFILING_OPTIONS=training_trace:task_trace
export FP_POINT=input_ids
export BP_POINT=MatMul
Page 19

## Slide 21
All-reduce
forward
backward
weight update
AllReduce1
AllReduce2
ar2end
通过对梯度的合理分段，可以有效减少端到端时间
Page 20

## Slide 22
All-reduce
Forward-1
bw1
weight update
end to end = 244.35 ms
55.58 ms
Forward-2
GetNext
15.09 ms
bw2
bw3
bw4
bw5
bw6
bw7
bw8
fp_bp = 153.39 ms
AR2
AR1
AR3
AR4
AR5
AR6
AR7
AR8
BP_to_iter_end=75.87 ms
6.98 ms
146.67 MB
12.18 ms
72.20 MB
18.46 ms
172.22 MB
13.34 ms
180.24 MB
12.97 ms
156.23 MB
17.82 ms
180.24 MB
8.16 ms
156.23 MB
14.40 ms
180.24 MB
0.13 ms
0.10 ms
0.13 ms
0.13 ms
0.21 ms
0.11 ms
0.11 ms
106.51 ms
20.29 ms
11.94 ms
Sum_of_ar = 104.84 ms
两段切分：277 ms/step
八段切分：244 ms/step
提升11.91%
Page 21

## Slide 23
Stream可视化
./stream_analyzer.py ge_proto_11647_RefreshRealStream.txt
Page 22

## Slide 24
昇腾芯片性能
11s 30w张300*300图片
Nezha-large batch_size=16 单P
Tesla V100：364 ms/step
昇腾910: 182 ms/step
提升50.00%
Page 23

## Slide 25
总结
昇腾芯片架构、算力、Atlas900训练集群
GE架构、on-device执行、pipeline并行、深度图优化、算子融合、格式转换
数据dump、图dump、profiling工具
Page 24

## Slide 26
THANK YOU